## Slide 1
ASPLOS '26 · 课程项目汇报 · 高级计算机系统结构
HILOS：面向长上下文 LLM
离线推理的近存储处理方案
A Cost-Effective Near-Storage Processing Solution
for Offline Inference of Long-Context LLMs
首尔国立大学（SNU）& POSTECH | Jinho Lee 等
开源：github.com/hongsunjang/HILOS | 2026 年秋
核心思想：把内存密集的注意力计算下沉到存储设备附近，让 KV 缓存流量留在设备内部，显著降低跨系统互连的 I/O 开销。
汇报人：张涛伟 | 学号：419100260130

## Slide 2
目录 · CONTENTS
01
研究背景与动机
离线推理的内存墙、KV Cache I/O 瓶颈，以及为何转向近存储处理（NSP）
02
HILOS 系统设计
注意力近存储 ANS、协同 X-cache、延迟 KV 回写三项核心优化
03
注意力加速器
资源受限下的时间架构、两遍 Softmax 与带原位转置的 GEMV
04
评估 · 讨论 · 结论
真实系统实验结果、对 ISP / CXL 的适用性，以及总结

## Slide 3
01
CHAPTER 01
研究背景与动机
· 长上下文离线推理面临巨大内存墙
· KV Cache I/O 占端到端时间 60% 以上
· 近存储处理（NSP）提供破局思路

## Slide 4
01 · 研究背景与动机
离线推理的内存挑战
示意图：传统卸载方案中 GPU 与 SSD 之间的 KV 反复搬运
解码阶段本质是「内存受限」
权重在主机内存与 GPU 之间往返，KV Cache 常驻 SSD —— 昂贵的计算单元被数据搬运拖住。
单 GPU 装不下长序列
大模型权重 + KV Cache 随上下文长度增长，往往超出单卡内存容量。
长上下文 -> KV Cache 达 TB 级 -> 堆多 GPU 既昂贵又不经济。
HILOS · 长上下文 LLM 近存储推理
04 / 18

## Slide 5
01 · 核心问题
问题：KV Cache I/O 占 60%+ 时间
60%
以上时间花在搬运 KV Cache
图 2：175B 模型的动机实验（a 内存占用 / b 执行时间构成，A100 实测）
随着批大小与上下文变长，传输 KV Cache 消耗超过 60% 总执行时间；权重占比缩小后，批处理本可改善的空间被数据搬运吞掉。
瓶颈不在计算，而在 I/O —— 这正是近存储处理要打的靶点。
HILOS · 长上下文 LLM 近存储推理
05 / 18

## Slide 6
01 · 研究背景与动机
近存储处理（NSP）的三大优势
示意图：传统 PCIe 拓扑 vs 近存储处理（NSP）
TB 级容量
本地存储可容纳远超主机内存的 KV Cache，无需溢出到慢速层。
带宽随设备扩展
多块 NSP 设备并行，聚合带宽随数量增长，缓解 PCIe 瓶颈。
缓解主机争用
注意力下沉后，主机不再被权重加载与自注意力双重占用。
HILOS · 长上下文 LLM 近存储推理
06 / 18

## Slide 7
02
CHAPTER 02
HILOS 系统设计
· 注意力近存储（ANS）：把注意力计算下沉到存储侧
· 协同 X-cache：利用主机闲置算力重算 K/V
· 延迟 KV 回写：让存储写入脱离关键路径

## Slide 8
02 · HILOS 系统设计
HILOS 框架总览
首个用现成 SmartSSD 支撑 大于100K 上下文的 NSP 卸载系统
核心思想 attention near storage：KV 缓存放于 NSP，注意力在设备内计算。
· GPU：权重加载、QKV / MLP 投影
· NSP 加速器：注意力计算
· 主机 CPU：调度与 X-cache 重算
只把注意力结果送回主机 —— 跨互连流量骤降。
示意图：HILOS 三层框架（主机 / NSP 加速板 / 普通 SSD）
HILOS · 长上下文 LLM 近存储推理
08 / 18

## Slide 9
02 · HILOS 系统设计
注意力近存储（ANS）
示意图：注意力从 GPU 下沉到 SmartSSD（ANS），两者并行
每解码步的互连流量比
T_BASE / T_ANS = (4·s·h + 4·h) / (2·h + 6·h) = (s + 1) / 2
基线读流量 4·s·h 随上下文 s 缩放；ANS 仅留 2·h 输出。
为什么有效
KV 读流量被限制在设备内部私有通路；写流量仅小幅增加（4·h -> 6·h），总体降幅随 s 增大。
解码七步：加载权重 -> QKV 投影 -> 写 QKV 至 SSD -> NSP 本地加载 KV -> 注意力 -> 结果回传 -> MLP。
HILOS · 长上下文 LLM 近存储推理
09 / 18

## Slide 10
02 · HILOS 系统设计
协同 X-cache
示意图：X-cache 用共享输入复用，免去重复存算
用「投影前输入 X」替代派生的 K/V
X-cache 只需键/值组合一半的存储容量，把互连与闪存读流量都减半。
α = 2·B_PCI / (B_SSD + B_PCI)
由 PCIe 与 SSD 带宽之比自动选定（取最近 2 的幂）
重算与 NSP 注意力并发执行，延迟被隐藏；同时减少 SSD 写入，利好耐久性。
HILOS · 长上下文 LLM 近存储推理
10 / 18

## Slide 11
02 · HILOS 系统设计
延迟 KV 缓存回写
示意图：延迟回写把频繁小包改为批量页写入
把写入从关键路径上摘下来
新 KV 先暂存主机专用缓冲区，再以页大小块写入，告别亚页粒度写入。
CPU 预计算部分 QKᵀ
仅把标量结果送加速器，避免冗余向量重复传输。
溢出间隔设为 16 -> 写放大与写入延迟双降，同时缓解 SSD 磨损。
HILOS · 长上下文 LLM 近存储推理
11 / 18

## Slide 12
03
CHAPTER 03
注意力加速器
· 资源受限 FPGA 下的设计挑战
· 时间架构：分块处理长序列
· 两遍 Softmax 与带原位转置的 GEMV

## Slide 13
03 · 注意力加速器
加速器架构：四单元流水线
示意图：注意力加速器的四单元流水线与关键优化
四单元并发流水
Query-Key 乘积 -> Softmax 统计聚合 -> Softmax 归一化 -> Score-Value 乘积，按块（128 token）流水处理，片内内存不随序列长度爆炸。
两遍 Softmax + 原位转置
两遍 Softmax（max 归约 + 归一化）避免片外流量；GEMV 块内原位转置免去全局 Kᵀ 存储，并原生支持 GQA 广播。
HILOS · 长上下文 LLM 近存储推理
13 / 18

## Slide 14
04
CHAPTER 04
评估 · 讨论 · 结论
· 真实系统实验结果（吞吐 / 能耗）
· 对 ISP 与 CXL 架构的适用性
· 总结与启示

## Slide 15
04 · 评估 · 讨论 · 结论
实验结果：真实系统实测
图 10：HILOS 与基线的归一化解码吞吐（30B / 66B / 185B）
7.86×
吞吐量提升
最高（vs SOTA 卸载）
85%
能耗降低
最高降幅
16
块 SmartSSD
真实 NSP 设备
>100K
上下文长度
长上下文离线推理
HILOS · 长上下文 LLM 近存储推理
15 / 18

## Slide 16
04 · 评估 · 讨论 · 结论
讨论：适用性与未来架构
① 存内处理（ISP）
单设备内部带宽大幅跃升；ANS / X-cache / 延迟回写可直接迁移到 ISP 设备。
② 未来计算存储设备（CSD）
需专用指数函数单元（softmax 占 大于50% 时间）；独立时钟域 + 粗粒度 FTL 更均衡容量-带宽。
③ CXL.mem
统一地址空间消除显式 DMA 编排，降低缓存管理开销。
示意图：HILOS 已在真实硬件验证，并可迁移到 ISP / CSD / CXL
实测每块 SSD 容量利用 小于600GB：更少容量、更多带宽与算力更划算。
HILOS · 长上下文 LLM 近存储推理
16 / 18

## Slide 17
CONCLUSION · 结论
把 KV-cache 相关操作卸载到近存储加速器，
让长上下文 LLM 离线推理更快、更省。
7.86×
吞吐提升
85%
能耗降低
为什么
KV Cache I/O 占 60%+ 时间
怎么做
NSP + 四项协同设计
效果
真实系统实测验证
HILOS · A Cost-Effective Near-Storage Processing Solution for Offline Inference of Long-Context LLMs（ASPLOS '26）

## Slide 18
总结 · 全文回顾
一张图回顾 HILOS：背景 -> 问题 -> 思路 -> 方案 -> 效果
讲完了，把所有内容收回到这一条主线上
HILOS · 长上下文 LLM 近存储推理
18 / 18